| 4M LED诊断专用屏 | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正。 ★分辨率≥2560×1440 点距≦0.2331 × 0.2331 mm 显示器采用新型LED背光 ★尺寸≧27英寸 显示器内置dicom校正曲线,另外内置DSA、DSI、CT/MRI-JS、GAMMA曲线 最大亮度≧350cd/m2 对比度≧1000：1 ★色彩≧42bit(灰度等级≧14bit) 响应时间≦6ms 可视角度≧178° 外置医疗级电源模块 端口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1 ★支持DP环出，可将显示器画面输出到其他显示设备，并保证分辨率不低于2560×1440 ★提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧2G ★品牌应具有较高的市场认同度，国内市场占有率≥25%。 售后服务：原厂整机三年保修 | 3台 |
| --- | --- | --- |